## Slide 1
Método N2 de Eurocódigo 8
Nota, iteración opcional (anejo B): si dt* difiere mucho de dm*, se repiten los pasos 3 a 5 con dm* = dt* hasta converger.
1
Curva de capacidad: pushover
dC
Fb
dC
Fb
Fb,máx
dm
du
80 %
Fi ∝ mi Φi (carga proporcional al modo)
2
Sistema de un grado de libertad
dC, d*
Fb, F*
Fy*
dm*
du*
F* = Fb/Γ d* = dC/Γ m* = Σ mi Φi
Γ = m* / Σ mi Φi2 (la rigidez inicial no cambia)
3
Bilineal equivalente
d*
F*
Fy*
dy*
dm*
k*
áreas iguales
Fy* = F*(dm*) dy* = 2 (dm* − Em*/Fy*)
Em*: área bajo la curva real hasta dm*
4
Espectro y periodo T*
Sd
Sa
det*
Se(T*)
Fy*/m*
T*
TC
espectro elástico
(ξ = 5 %)
det* = Se(T*) (T*/2π)2
T* = 2π √( dy* / (Fy*/m*) )
5
Desplazamiento objetivo
Fy*/m*
Sd
dy*
dt*
T* ≥ TC
μ = dt* / dy* ≥ 1
R = 1 + (μ − 1) T / TC
R = μ
T ≥ TC
T < TC
6
De vuelta a la estructura
dt
dC
Fb
dt
1,5 dt
dt = Γ dt*
el pushover debe llegar al menos a 1,5 dt
1GDL* = ESTRUCTURA/Γ
Inel
=
Elas
R
dy*
Sd
Fy*/m*
dt*
T* < TC
Espec. elástico
Espec. inelástico
bilineal

## Slide 2
1
Curva de capacidad: cabeceo
≠ N2: carga uniforme sobre bloque rígido
dC
Fb = λ W
dC
λ
λ0
dC0
aceleración
uniforme
Método de cabeceo, Eurocódigo 8, parte 3 2025 + Circolare 21 (ITA) 2018
EN 1998-3:2025 (11.3.3, 11.4.2, 11.5.2.2) por analogía (excluye puentes de fábrica, 12.1(3)); espectro de UNE-EN 1998-1:2018. DL no se muestra.
2
Sistema de un grado de libertad
dC d*
λ, a*
a0*
d0*
1GDL* = ESTRUCTURA/Γ
d* = dC/Γ a* = λ g / e* m* = Σ Wi Φi / g
Γ = Σ Wi Φi / Σ Wi Φi2 e* = Γ m* / M
3
Sistema lineal equivalente
≠ N2: sin bilineal: oscilador lineal con rigidez secante
d*
a*
dSD
a*(dSD)
dNC
a*(dNC)
d0*
dSD = 0,4 d0*
TLS = 1,6π √( dLS / a*(dLS) ), LS = SD, NC
4
Espectro y periodo TLS
= N2: mismo espectro; se evalúa en TLS,
Sd
Sa
SDe(TLS)
Se(TLS)
TLS
TC
espectro elástico
(ξ = 5 %)
SDe(T) = Se(T) (T/2π)2
TLS = 1,6π √( dLS / a*(dLS) )
5
Desplazamiento de demanda
≠ N2: se reduce con η (), no con R;
Sd
Δd
dSD
SD (ξ = 8 %)
Sd
Δd
dNC
NC (ξ = 10 %)
6
De vuelta a la estructura
≠ N2: se compara Δd con dLS; no se exige 1,5 dt
dC
dC
λ
Γ Δd
Γ dLS
dC = Γ · Δd
γSd Δd ≤ dLS / γRd
despegue
vuelco
vuelco
límites
normativos
dNC = 0,6 d0*
Amort
=
Elas
· η
Espec. elástico
Espec. amort.
Capacidad
TSD
TNC
Sa
Sa
dNC > d → ☑